## Slide 1: 第2章 电路的等效变换
电路等效
电阻电路的等效变换
基尔霍夫电路定律
储能元件电路的等效变换
电源电路的等效变换

## Slide 2
任何复杂网络引出的两个端钮称为二端网络。
内部没有独立源的二端网络，称为二端无源网络。
定义:
2.1 电路等效
B
+
-
v
i
等效
对A电路中的电流、电压和功率而言，满足：
B
A
C
A
两个二端电路，端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。
C
+
-
v
i

## Slide 3
电路等效变换的条件：
电路等效变换的对象：
电路等效变换的目的：
两电路具有相同的VCR；
未变化外电路A中的电压、电流和功率；（即对外等效，对内不等效）
化简电路，方便计算。
明确

## Slide 4
等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。
等效电路与外部电路无关。
注意

## Slide 5
2.2 基尔霍夫电路定律
基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff’s current law—KCL )
基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’s voltage law—KVL )
基尔霍夫电路定律与元件特性是电路分析的基础。

## Slide 6
在集总参数电路中，任一时刻流出(流入)任一节点的各支路电流的代数和为零。 即
1、基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff’s Current Law, KCL)

## Slide 7
物理基础: 电荷守恒，电流连续性。
i1
i4
i2
i3
•
例
–i1+ i2– i3+ i4= 0
i1+ i3= i2+ i4
•
•
7A
4A
i1
10A
-12A
i2
例
i1= 4 – 7= –3 A
i2=10+(-12) - i1
=10 -12+3 = 1 A
默认流出节点的电流为正，流入节点的电流为负。

## Slide 8
KCL的推广：KCL also applies to a closed boundary.
A
B
i
A
B
i
i
A
B
i3
i2
i1
两条支路电流大小相等，
一个流入，一个流出。
只有一条支路相连，则 i=0。

## Slide 9
集总参数电路中，任一时刻沿任一闭合路径( 按固定绕向 )， 各支路电压代数和为零。 即
2、基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff’s Voltage Law, KVL)

## Slide 10
顺时针方向绕行:
电阻压降
电源压升
例
i1
+
vS1
R1
i4
_
+
vS4
R4
i3
R3
R2
i2
_
v3
v1
v2
v4
–R1i1–vS1+R2i2–R3i3+R4i4+vS4=0
–R1i1+R2i2–R3i3+R4i4=vS1–vS4
-v1-vS1+v2+v3+v4+vS4=0

## Slide 11
A
B


l1
l2
vAB (沿l1)=vAB (沿l2）
电位的单值性
推论：电路中任意两点间的电压等于两点间任一条路径经过的各元件电压的代数和。
i1
+
vS1
R1
i4
_
+
vS4
R4
i3
R3
R2
i2
_
v3
v1
v2
v4
A
B
物理基础：能量守恒。

## Slide 12
2.3 电阻电路的等效变换
2.3.1 电阻的串联和并联
等效
+
_
R1
Rn
+
_
vk
i
+
_
v1
+
_
vn
v
Rk
v
+
_
Req
i
串联电路的总电阻
等于各分电阻之和。
1. 电路特点:
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)；
(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。
一、电阻的串联 ( Series Connection of Resistors )

## Slide 13
2. 电压的分配公式
电压与电阻成正比
+
_
v
R1
Rk
+
_
vk
i
Rn

## Slide 14
功率
p1=R1i2， p2=R2i2，， pn=Rni2
p1: p2 :  : pn= R1 : R2 :  :Rn
总功率 p = Reqi2 = (R1+ R2+ …+Rn ) i2
= R1i2+R2i2+ +Rni2
= p1+ p2++ pn
电阻串联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比；
等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。
表明
3. 功率分配

## Slide 15
二、电阻并联 ( Parallel Connection of Resistors )
1. 电路特点:
(a) 各电阻两端分别接在一起，两端为同一电压 (KVL)；
(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 (KCL)。
由KCL:
i =  ik= v / Req
v/Req= i =  v/Rk = v 1/Rk
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
v
i1
i2
ik
_
等效
+
v
_
i
Req

## Slide 16
Geq=  Gk =  1/Rk
等效电导等于并联的各电导之和
2. 并联电阻的分流公式
电流分配与电导成正比
对于两电阻并联
R1
R2
i1
i2
i
即
1/Req=  1/Rk

## Slide 17
功率
p1= G1v2， p2=G2v2，， pn=Gnv2
p1: p2 :  : pn= G1 : G2 :  :Gn
总功率
p = Geqv2 = (G1+ G2+ …+Gn ) v2
= G1v2+G2v2+ +Gnv2
= p1+ p2++ pn
电阻并联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成反比；
等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和
表明
3. 功率分配

## Slide 18
R = 4∥[2+(3∥6) ]= 2 
R = (40∥40)+(30∥30∥30) = 30
40
30
30
40
30
R
例2
30
40
40
30
30
R
例1
4
2
3
6
R
2.3.2 电阻的混联和Y-等效变换
一、较复杂的电阻串并联

## Slide 19
二、星形联接与三角形联接的电阻的等效变换 (Y-变换)
三端无源网络
向外引出三个端钮的网络，并且内部没有独立源。
无
源

## Slide 20
 型网络
R12
R31
R23
i3 
i2 
i1
1
2
3
+
+
+
–
–
–
v12
v23
v31
Y型网络
R1
R2
R3
i1Y
i2Y
i3Y
1
2
3
+
+
+
–
–
–
v12Y
v23Y
v31Y
 型
1
2
3
R12
R31
R23
T 型
1
2
3
R1
R3
R2

## Slide 21
R12
R31
R23
i3 
i2 
i1
1
2
3
+
+
+
–
–
–
v12
v23
v31
R1
R2
R3
i1Y
i2Y
i3Y
1
2
3
+
+
+
–
–
–
v12Y
v23Y
v31Y
Y-变换的等效条件
i1 = i1Y
i2 = i2Y
i3  = i3Y
v12 = v12Y
v23 = v23Y
v31 = v31Y
等效的条件：

## Slide 22
R12
R31
R23
i3 
i2 
i1
1
2
3
+
+
+
–
–
–
v12
v23
v31
R1
R2
R3
i1Y
i2Y
i3Y
1
2
3
+
+
+
–
–
–
v12Y
v23Y
v31Y
接: 用电压表示电流
i3 =v31 /R31 – v23 /R23
i2 =v23 /R23 – v12 /R12
i1 =v12 /R12 – v31 /R31
(1)
i1  +i2  +i3  = 0
Y接: 用电流表示电压
v12Y=R1i1Y–R2i2Y
i1Y+i2Y+i3Y = 0
v23Y=R2i2Y – R3i3Y
(2)
v31Y= R3i3Y –R1i1Y

## Slide 23
由式(2)解得
i3 =v31 /R31 – v23 /R23
i2 =v23 /R23 – v12 /R12
i1 =v12 /R12 – v31 /R31
(1)
(3)
根据等效条件，比较式(3)与式(1)中对应项的系数
得Y电阻关系

## Slide 24
R31
R23
R12
R3
R2
R1
用电导表示
G31
G23
G12
G3
G2
G1

## Slide 25
同理可得由 Y 电阻关系:
R31
R23
R12
R3
R2
R1
1
3
特例：
若三个电阻相等(对称)，则有
1
2
3

## Slide 26
2.4 储能元件电路的等效变换
1、电容的串联
v1
v
Cn
C1
vn
+
+
+
-
-
i
Ck
vk
+
-
i
v
+
-
C
等效
2.4.1 电容的串联和并联

## Slide 27
i
v
+
-
C
串联电容的分压
v1
v
Cn
C1
vn
+
+
+
-
-
i
Ck
vk
+
-
-
等效

## Slide 28
2、电容的并联
i
v
+
-
C
等效
in
i1
v
+
-
C1
Ck
i
Cn
ik

## Slide 29
i
v
+
-
C
并联电容的分流
in
i1
v
+
-
C1
Ck
i
Cn
ik

## Slide 30
2.4.2 电感的串联和并联
1、电感的串联
v1
v
Ln
L1
vk
+
+
+
-
-
i
+
-
vn
Lk
i
v
+
-
L
等效

## Slide 31
i
v
+
-
L
等效
串联电感的分压
v1
v
Ln
L1
vk
+
+
+
-
-
i
+
-
vn
Lk

## Slide 32
i
v
+
-
L
等效
2、电感的并联
in
i1
v
+
-
Lk
i
Ln
ik

## Slide 33
i
v
+
-
L
等效
in
i1
v
+
-
Lk
i
Ln
ik
并联电感的分流

## Slide 34
2.5 电源电路的等效变换
2.5.1 电压源的串联和并联
串联
等效电路
注意参考方向
并联
相同电压源才能并联,电源中的电流不确定。
注意
vS2
+
_
+
_
vS1
+
_
v
+
+
_
vS1
+
_
vS2
+
_
v
+
_
u
v
等效电路

## Slide 35
电压源与支路的串、并联等效
对外等效！
vS2
+
_
+
_
vS1
+
_
i
v
R1
R2
+
_
vS
+
_
i
v
R
vS
+
_
i
任意
元件
v
+
_
R
vS
+
_
i
v
+
_

## Slide 36
2.5.2 电流源的串联和并联
相同的理想电流源才能串联, 每个电流源的端电压不能确定。
串联
并联
注意参考方向
iS1
iS2
i
等效电路
等效电路
i
iS2
iS1
i
注意

## Slide 37
电流源与支路的串、并联等效
R2
R1
+
_
u
iS1
iS2
i
v
等效电路
R
iS
iS
等效电路
对外等效！
iS
任意
元件
v
_
+
R