## Slide 1: 第3章 电路分析的基本方法和定理
电路分析基础
节点电压法
网孔电流法
电路定理

## Slide 2
3.1 电路分析基础
支路（Branch）----- 为电路中能通过同一电流的每个分支。(b)
节点（Node）------- 两条或两条以上支路的连接点，一般指三条或三条以上支路的连接点。 ( n )

## Slide 3
回路（Loop）------- 一个电路中任意闭合的路径。( l )
网孔（Mesh） ------- 内部不包含任何其它回路的回路。

## Slide 4
举例说明：
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
i2
i3
i4
i1
i5
i6
vS
1
2
3
4
独立方程数应为 b = 6。
b = 6
n = 4
根据KCL列方程
节点 2：– i2 + i3 + i4 =0
节点 3：– i4 – i5 + i6 =0
节点 4：– i1 – i3 + i5 =0
这4个方程是不独立的
节点 1： i1 + i2 – i6 =0

## Slide 5
独立节点：与独立KCL方程对应的节点。
被划去的节点通常被设为电路的参考节点。
由KVL所能列写的独立方程数为：
l = b - (n-1)
上例 l = b - (n-1)=3
对有n个节点的电路，只有(n-1)个独立的KCL方程。任意划去其中一个方程，剩余的就是独立方程。
一般情况：

## Slide 6
(2) 增选的回路至少包含一条新支路。
平面电路：可以画在平面上，不出现支路交叉的电路。
1
2
3
问题：如何保证所选回路是独立的？
(1) 对平面电路，b–(n–1)个网孔即是一组独立回路。
独立回路：独立KVL方程所对应的回路。

## Slide 7
非平面电路：在平面上无论将电路怎样画，总有支路相互交叉。
∴ 是平面电路
总有支路相互交叉
∴是非平面电路
不考虑非平面电路

## Slide 8
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
i2
i3
i4
i1
i5
i6
vS
1
2
3
4
3
选定图示的3个回路列写KVL方程。
1
2
R1 i1 + R5 i5 + R6 i6 –vS = 0
–R1 i1 + R2 i2 + R3 i3 = 0
–R3 i3 + R4 i4 – R5 i5 = 0

## Slide 9
i1 + i2 – i6 =0
– i2 + i3 + i4 =0
– i4 – i5 + i6 =0
KCL
–R1 i1 + R2 i2 + R3 i3 = 0
–R3 i3 + R4 i4 – R5 i5 = 0
R1 i1 + R5 i5 + R6 i6 –vS = 0
KVL
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
i2
i3
i4
i1
i5
i6
vS
1
2
3
4
6个未知数，6个独立方程，可求出各支路电流。
支路电流法

## Slide 10
1、网孔电流
n = 4 ; b = 6
支路电流 i4、i5、i6 可以用另外三个 i1、i2、i3 的线性组合来表示。
若i1、i2、i3已知，则
沿着网孔边界流动的假想电流，其方向可以任意假定。
网孔电流有b - (n-1) = 3
3.2 网孔电流法 (mesh current method )

## Slide 11
(1) 网孔电流是完备的
各支路电流均可用网孔电流求出；
(2) 网孔电流是独立的
不能用KCL来约束网孔电流。
(3) 网孔电流有 b - (n-1)个。

## Slide 12
2、网孔电流方程的布列
问题：网孔电流是独立的电流变量，如何布列关于网孔电流的方程？？
以右图为例，三个网孔的KVL方程为：
把i4, i5, i6用网孔电流表示：
把i4, i5, i6代入左边的KVL方程，并整理，可以得到关于i1, i2, i3的方程，即网孔方程：

## Slide 13
vs1 、vs2 、−vs3 ：相应网孔电源电压升的代数和。
一般形式:
R11=R1+R4+R5 ，R22=R2+R5+R6 ， R33=R3+R4+R6 称为自电阻 ：组成该网孔各支路上电阻之和。
注意：互电阻有正负之分，两网孔电流的参考方向一致时取“+”，反之取 “”。
R12=R21=R5 ，R13=R31=R4 ，R23=R32= −R6 称为互电阻 ：两网孔之间公共支路电阻之和。

## Slide 14
左边：（未知网孔电流乘自电阻）加（相邻网孔电流乘互电阻）
右边：回路电源电压升的代数和。
网孔方程的特点：
推广到 n 个网孔的网孔方程:

## Slide 15
网孔分析法的计算步骤如下：
1．在电路图上标明网孔电流及参考方向；
2．根据“自电阻”、“互电阻”和“电源电压升” 的概念布列网孔方程，并解之；
3．求得各支路电流或电压。
归纳

## Slide 16
3、网孔方程的特殊处理方法
(a) 含理想电流源电路的网孔方程
解得：
电流源在网孔边缘时，用网孔电流法可简化计算。
启发
电流源在网孔边缘
例

## Slide 17
例 列网孔方程
26V
2A
1
2
5
4
8
I1
I2
I3
+
_
V
电流源两端
电压设为V
电流源不在网孔边缘

## Slide 18
26V
2A
1
2
5
4
8
I1
I2
I3
+
_
V
4个未知数，少一个方程？

## Slide 19
80V
20
100
100
Iin
+
_
V2
3V2
例 用网孔分析法求 Iin 。
Iin
I2
受控源也是电源，计入 vsii 项；
补充控制量方程，方程总数增加。
(b) 含受控源电路的网孔方程
注意
+
－
+
－

## Slide 20
(1) 受控源的控制量是网孔电流，直接代入；
(2) 受控源的控制量不是网孔电流，必须补充受控源的控制量与网孔电流之间的关系式。
网孔电流法的特殊情况
2. 当电路中包含受控源时
(1) 设法把电流源支路搬到网孔边缘 ；
(2) 当不便于改画时，要给电流源支路设电压和参考方向，并补充电流源的电流值与网孔电流的关系式。
1. 当电路中包含电流源支路时
归纳

## Slide 21
网孔电流是一组独立的电流变量，具有完备性和独立性，其个数为 m = b  (n  1) < b；
根据电路可以直接写出网孔电流方程；
含电流源支路多且网孔数少的电路宜用网孔电流分析法。
网孔分析法只适合于平面电路。
小结

## Slide 22
1、思路
能否假定一组变量使之自动满足 KVL，从而减少联立方程的个数？
任意选择一个节点设为参考节点。
节点电压：独立节点到参考点的电压。
KVL自动满足
iS
G1
i1
i2
i3
i4
i5
G2
G5
G3
G4
0
v1
1
v2
2
+ -
vS2
+
-
vS1
节点电压法：以节点电压为未知量列写电路方程分析电路的方法。
3.3 节点电压法 (node voltage method )

## Slide 23
2、节点电压法推导
(a) 列出节点电压和支路电流的关系
节点1：iS= i1+i2+i3
(b) 列KCL方程
节点2： i2+i3=i4+i5
iS
G1
i1
i2
i3
i4
i5
G2
G5
G3
G4
0
v1
1
v2
2
+ -
vS2
+
-
vS1

## Slide 24
iS1
iS2
等效电流源
G11、G22 自电导
G12 、G21 互电导 （恒为负）
G21
G22
整理得：
G11
G12
iS
G1
i1
i2
i3
i4
i5
G2
G5
G3
G4
0
v1
1
v2
2
+ -
vS2
+
-
vS1
G5
G5vS1
2
v2
i5

## Slide 25
G11v1+G12v2 = iS1
G21v1+G22v2 = iS2
(c) 推广到 n 个独立节点的节点方程
Gjj ：自电导
Gij ： (i  j)互电导，恒为负
iSi ：流入第 i 个节点电流源(包括等效电流源)电流的代数和。
* 当电路中无受控源时，系数矩阵对称。

## Slide 26
节点法解题步骤
(1) 选定参考节点，标定独立节点；
(2) 以独立节点电压为未知量，列写其KCL方程；
(3) 求解上述方程，得到独立节点的电压；
(4) 求各支路电流（用节点电压表示）。
归纳

## Slide 27
(1) 若电路中含有电压源支路，则设其支路电流i为未知量，同时增列一个电压源支路电压与相关节点电压的方程。
(2) 若支路为电压源与电阻串联，则可转换为电流源与电阻并联 。
节点法的特殊情况
(3) 若电路中含有电流源与电阻串联的支路，则在列节点方程时不考虑此电阻。
(4) 当电路中含有受控源时，把受控源当作独立源对待，并把控制量用节点电压表示 。
归纳

## Slide 28
网孔法和节点法的比较
(2) 对于非平面电路，选独立回路不容易，而独立节点较容易找。
(3) 网孔法、节点法易于编程。
支路法
网孔法
节点法
KCL方程
KVL方程
n−1
b −(n − 1)
0
0
n − 1
方程总数
b −(n − 1)
n − 1
b −(n − 1)
b
(1) 方程数的比较

## Slide 29
在线性电路中，任一支路电流（或电压）都是电路中各个独立电源单独作用时，在该支路产生的电流（或电压）的代数和。
单独作用：一个电源作用，其余电源不作用
不作用的
电压源（vs=0) 短路
电流源 (is=0) 开路
3.5.1 叠加定理 (Superposition Theorem)
3.5 电路定理

## Slide 30
举例证明定理
ib
ia
R2
+
–
R3
+
–
R1
+
–
vs1
vs2
vs3
i1
i1 = i11 + i12 + i13
证明
ib1
ia1
R2
R3
R1
+
–
vs1
i11
ib2
ia2
R2
+
–
R3
R1
vs2
i12
ib3
ia3
R2
R3
+
–
R1
vs3
i13
ib3
ia3
R2
R3
+
–
R1
vs3
i13

## Slide 31
ib
ia
R2
+
–
R3
+
–
R1
+
–
vs1
vs2
vs3
i1
其中
R11 = R1 + R2
R12 = R21= -R2
R22 = R2 + R3
vs11 = vs1 - vs2
vs22 = vs2 - vs3
R11ia + R12ib = vs11
R21ia + R22ib = vs22
由网孔法

## Slide 32
ib1
ia1
R2
R3
R1
+
–
vs1
i11
ib2
ia2
R2
+
–
R3
R1
vs2
i12
ib3
ia3
R2
R3
+
–
R1
vs3
i13
R11ia1+R12ib1 = vs1
R21ia1+R22ib1 = 0
R11ia2+R12ib2 = −vs2
R21ia2+R22ib2 = vs2
R11ia3+R12ib3 = 0
R21ia3+R22ib3 = − vs3

## Slide 33
ia = ia1 + ia2 + ia3
证得
即网孔电流满足叠加定理

## Slide 34
同样可以证明：线性电阻电路中任意支路的电压等于各电源（电压源、电流源）在此支路产生的电压的代数和。
支路电流是网孔电流的线性组合，支路电流也满足叠加定理。

## Slide 35
4. 含受控源电路亦可用叠加定理，但受控源应始终保留。
2. 功率不能叠加（功率为电源的二次函数）。
小结 :
1. 叠加定理只适用于线性电路的电流、电压计算。
电压源为零—短路。
电流源为零—开路。
v，i 叠加时要注意各分量的方向。
3. 也可以把电源分组叠加(每个电源只能作用一次)
R1
R2
vs2
i1
+
–
vs1
+
–
is
R1
R2
vs2
i1''
+
–
R1
R2
i1’
vs1
+
–
is
=
+

## Slide 36
线性电路齐次性（homogeneity property)
当电路中只有一个激励（独立源）时，则响应（电压或电流）与激励成正比。
R
vs
r
R
kvs
kr
推广

## Slide 37
R
vs1
r1
R
vs2
r2
r1+ r2
vs1
vs2
R
R
k1 vs1
k1 r1
R
k2 vs2
k2 r2
线性
k2 vs2
k1 r1+ k2 r2
R
k1 vs1
线性电路中，所有激励都增大(或减小)同样的倍数，则电路中响应也增大(或减小)同样的倍数。
vs1
vs2
r
R
k vs1
k vs2
k r
R
齐性
可加性（ additivity property)

## Slide 38
3.5.2 替代定理 (Substitution Theorem)
A
ik
+
–
vk
支
路
k
A
+
–
vk
ik
A
电路中的任何一个二端元件或二端网络，
若已知其端电压 vk，则可用一个电压源 vk 来代替。
若已知其端电流 ik ，则可用一个电流源 ik 来代替。
若已知其端电压 vk 和端电流 ik ，则可用一个阻值为 vk / ik 的电阻元件代替。
替代后不会影响电路中其它支路的电流和电压。
A
vk / ik

## Slide 39
证明:
vk
vk
A
ik
+
–
vk
支
路
k
+
–
+
–
A
C
B
+
–
vk
A
ik
+
–
vk
A
B
A
ik
+
–
vk
支
路
k
A
B
AC等电位
第 k 条支路也可用电流源 ik 或电阻 vk / ik 替代？？

## Slide 40
注意
替代定理适用于线性、非线性电路、定常和时变电路。
替代定理的应用必须满足的条件: a. 原电路和替代后的电路必须有唯一解。 b. 被替代的支路和电路其它部分应无耦合关系。
被替代的支路或二端网络可以是有源的，也可以是无源的。
受控源的控制支路和受控支路不能一个在被替换的局部二端网络中，而另一个在外电路中。换句话说，受控源的控制量不能因替代而从电路中消失。

## Slide 41
任何一个含有独立电源、线性电阻和线性受控源的二端口网络，对外电路来说，可以用一个独立电压源 vTh 和电阻 RTh 的串联组合来等效替代；其中电压vTh 等于端口开路电压，电阻 RTh 等于端口中所有独立电源置零后端口的入端等效电阻。
一、 戴维南定理
3.5.3 戴维南定理和诺顿定理 (Thevenin-Norton Theorem)

## Slide 42
A
a
b
a
b
RTh
vTh
+
-
证明?

## Slide 43
证明:
v'= vTh (外电路开路时a 、b间开路电压)
v"= - RTh i
得
v = v' + v" = vTh - RTh i
证明
a
b
A
i
+
–
v
替代
a
b
A
i
+
–
v
N'
i
vTh
+
–
v
N'
a
b
+
–
RTh
电流源i为零
a
b
A
+
–
v'
+
网络A中独立源全部置零
a
b
P
i
+
–
v''
RTh
=
叠加

## Slide 44
任何一个含独立电源、线性电阻和线性受控源的二端口，对外电路来说，可以用一个电流源和电阻的并联来等效替代；其中电流源的电流等于该一端口的短路电流 iN ，而电阻等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电阻 RN 。
二、诺顿定理

## Slide 45
A
a
b
诺顿等效电路可由戴维南等效电路经电源等效变换得到。
a
b
RTh
vTh
+
-
a
b
RN
iN

## Slide 46
3.5.4 最大功率传递定理
一、输入电阻
任何一个无源二端网络可以用一个电阻等效，称之为入端等效电阻，简写为 R等效 或 Req。
计算方法
如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和—Y变换等方法求它的等效电阻；
对含有受控源和电阻的两端电路，用电压、电流法求输入电阻，即在端口加电压源，求电流，或在端口加电流源，求电压，得 。
对含有独立源的电路，首先将独立源置零，然后求其等效电阻；
等效
无
源
+
v
_
i
R等效
+
v
_
i

## Slide 47
二、 最大功率传递定理
I
RL
+
RS
VS
_
当负载电阻可调时，如何使负载从电源获得最大的功率？
最大功率匹配条件

## Slide 48
最大功率传输定理用于端口电路给定、负载电阻可调的情况;
端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率,因此当负载获取最大功率时,电路的传输效率  并不一定是50%;
计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便。
注意