## Slide 1: 第5章 正弦交流电路
正弦量的基本概念
正弦交流电量的相量表示
正弦量的基本概念
正弦稳态电路的相量分析方法

## Slide 2
大小方向随时间按正弦规律变化的电压、电流。
5.1.1 正弦量的重要特性参数
v(t) = Vm cos(w t+q )
Vm , w , q ——正弦量的三要素
波形
瞬时值表达式
5.1 正弦量的基本概念
v(t) = Vm sin(w t+q )
或
 t
v
0
q
一、正弦量的定义

## Slide 3
幅值 (振幅、 最大值) Vm
(2) 角频率 w ： 反映正弦量变化的快慢。 w = d(w t +q ) / dt
单位时间内变化的角度
单位： rad/s，弧度/秒
周期 T : 完成一个循环变化所需时间，单位：s 。
频率 f : 每秒钟完成循环的次数，单位：Hz 。
v(t) = Vm cos(w t+q )
正弦量的三要素
T = 2
 t
v
0
q

## Slide 4
(3) 初相位q ：正弦量在 t = 0时的相位角。(反映正弦量的初始值)
一般规定：|q |   。
(w t+q ) ：相位、相角、相位角
初相位q 和计时起点有关，计时起点不同，初相位不同。
v(t) = Vm cos(w t+q )
q =0
q =/2
q =-/2
v
 t
0
当 t = 0 时，i(t) = Im cosq

## Slide 5
(1) 有效值的定义
R
i(t)
R
I
定义 周期性电流 i 流过电阻 R 在一周期 T 内消耗的电能，等于一直流电流 I 流过 R 在时间 T 内消耗的电能，则称电流 I 为周期性电流 i 的有效值。
二、 正弦量的其他重要特性参数
1、有效值 (effective value)

## Slide 6
若 EDC = ET ，则 I 为周期电流的有效值
同样，可定义电压有效值：
有效值也称均方根值（root-mean-square，简记为 rms。)

## Slide 7
(2) 正弦电流、电压的有效值
设电流 i(t)=Imcos( t+q)

## Slide 8
同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系：
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。
测量中，电磁式交流电压、电流表读数均为有效值。
* 区分电压、电流的瞬时值、 有效值、 最大值的符号。

## Slide 9
峰峰值（peak-to-peak value）是指一个周期内信号最大值和最小值之差，它描述了信号值的变化范围。
平均值（average value; mean value）是信号在一个周期内的积分与周期长度的商。
2、峰峰值和平均值

## Slide 10
1、复数 A 表示形式：
A = a + jb
直角坐标形式（代数式）：
复数的表示与运算
A
b
Re
Im
a
0
直角坐标表示
三角形式：
其中|A|为模，
 为幅角，
5.1.2 正弦量的相量表示
一、数学基础

## Slide 11
A
b
Re
Im
a
O

( a + j b ) 还可表示为原点到 A 的相量（Phasor）
极坐标形式（指数形式）
欧拉公式
相量表示

## Slide 12
2、复数运算
则 A1±A2 = (a1±a2) + j (b1±b2)
(1) 加减运算——直角坐标
若 A1=a1+ jb1， A2=a2+ jb2
A1
A2
Re
Im
O
A1+A2
加减法可用图解法。
(2) 乘除运算——极坐标
若 A1 = |A1|  1 ，若A2 = |A2|  2
则 A1 A2 = | A1 | * | A2| q 1+q 2
乘法：模相乘，角相加；
除法：模相除，角相减。

## Slide 13
3、旋转因子
复数 e jq = 1∠q
A• e jq 相当于A逆时针旋转一个角度q ，而模不变。
故 +j， –j， -1 都可以看成旋转因子。
Re
Im
O
A
A•e jq
q
：模为 1、幅角为  t 的旋转相量
jA
欧拉公式
A

## Slide 14
构造一个复指数函数
若对 A(t) 取虚部：
也是一个正弦量
任意一个正弦时间函数都可以找到唯一的与其对应的复指数函数：
A(t)还可以写成
旋转相量
复常数
二、 正弦量的相量表示
若对 A(t) 取实部：
是一个正弦量

## Slide 15
相量
称 为正弦量 v(t) 对应的相量。
相量包含了正弦量的两个要素 Vm , q
同样可以建立正弦电压与相量的对应关系：
注意：

## Slide 16
1、旋转相量与正弦时间函数对应关系的几何意义
正弦时间函数 是
旋转相量
在虚轴上的投影。
正弦时间函数 是
旋转相量
在实轴上的投影。

## Slide 17
相量图 ( Phasor Diagram )
不同频率的相量不能画在一张相量图上。
注意

q

## Slide 18
设 v(t) = Vm cos(w t+qv), i(t) = Im cos(w t+qi)
相位差 ：j = (w t+qv) - (w t+qi) = qv-qi
规定： | |   (180°)
等于初相位之差
2、相位关系

## Slide 19
j >0， v 超前i j 角，或 i 滞后 v  角, ( v 比 i 先到达最大值 )；
j <0， i 超前 v j 角，或 v 滞后 i j 角, i 比 v 先到达最大值）。
 t
v, i
v
i
qv
qi
j
0

## Slide 20
j ＝ 0， 同相
j =  ( 180o ) ，反相
特殊相位关系
 t
v
i
0
 t
v
i
0
j = p/2：v 领先 i p /2 ，相位正交
 t
v
i
0

## Slide 21
同频率正弦量相加减
取实部
3、正弦量与相量的运算

## Slide 22
故同频的正弦量相加减运算就变成对应的相量相加减运算。
i1  i2 = i3

## Slide 23
正弦量的微分，积分运算
证明

## Slide 24
小结
① 正弦量
相量
时域
频域
② 相量法只适用于激励为同频正弦量的线性电路。
时域：在变量是时间函数条件下研究网络，以时间为自变量分析电路。
频域：在变量经过适当变换的条件下研究网络，以频率为自变量分析电路。
N
线性
N
线性
w1
w2
非
线性
w
不适用

## Slide 25
阻抗
电阻
电感
电容
单位：欧姆
注意：阻抗不是相量
5.2.1 电路基本物理量的相量描述
一、阻抗（ Impedance ）和导纳（Admittance）
5.2 正弦稳态电路的相量分析方法

## Slide 26
阻抗也可表示为
其中 R 为电阻( resistance )，X 为电抗( reactance )。
当 X > 0 时，称为感性阻抗或滞后阻抗。
当 X < 0 时，称为容性阻抗或超前阻抗。
阻抗也可表示为极坐标形式

## Slide 27
导纳
电阻
电感
电容
单位：西门子（S）
导纳也可表示为
其中G为电导（conductance），B为电纳（Susceptance）。
电导和电纳的单位均为西门子。

## Slide 28
同直流电路相似：
Z
Z1
Z2
+
+
+
-
-
-
Y
+
-
Y1
Y2
二、串联、并联和Y-电阻变换
Y-电阻变换的公式也类似，自行列写。

## Slide 29
vR(t)
i(t)
R
+
-
(3) 有效值关系：VR=RIR
(2) 相位关系：v, i 同相
特点：(1) v， i 同频
1、电阻
三、电路元件电压电流关系的相量形式

## Slide 30
相量表示：
相量模型
R
+
-
fv=fi
相量图

## Slide 31
2、电感
iL (t)
vL(t)
L
+
-
(3) 幅值关系： Vm,L = w L Im,L
(2) 相位关系：fv = fi +90° (v 超前 i 90°)
Vm,L
特点： (1) v, i 同频
或

## Slide 32
相量表示：
+
-
相量图

## Slide 33
3、电容
(3) 幅值关系： Im,C = w C vm,C
(2) 相位关系： i 超前 v 90°
iC(t)
v(t)
C
+
-
特点：(1) v, i 同频

## Slide 34
相量形式：
+
-
fv
相量图

## Slide 35
同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行计算。因此，在正弦电流电路中，KCL和KVL可用相应的相量形式表示：
上式表明：
流入某一节点的所有正弦电流用相量表示时仍满足KCL；
而任一回路所有支路正弦电压用相量表示时仍满足KVL。
5.2.2 基尔霍夫定律的相量形式

## Slide 36
一、电路的相量模型
时域微分方程
相量形式代数方程
相量模型
相量模型：电压、电流用相量；元件用复数阻抗或导纳。
L
C
R
vS
iL
iC
iR
+
-
时域电路
jw L
1/jwC
R
+
-

## Slide 37
二、相量图
1. 同频率的正弦量才能表示在同一个相量图中
2. 反时针旋转初始相位角
3. 选定一个参考相量（设初相位为零）
例：上例中选 为参考相量
用途：
②利用比例尺定量计算
①定性分析
jw L
1/jw C
R
+
-

## Slide 38
电阻电路与正弦电流电路相量法分析比较：
可见，二者依据的电路定律是相似的。只要作出正弦电流电路的相量模型，便可将电阻电路的分析方法推广应用于正弦稳态的相量分析中。

## Slide 39
一、相量域的叠加定理
5.2.3 电路定理在相量域的推广
类似于直流电路的证明方法，可验证叠加定理可以推广到相量域。
二、相量域的戴维南定理和诺顿定理

## Slide 40
5.2.4 电路分析方法在相量域的推广
网孔电流法的基础是KVL，节点电压法的基础是KCL。既然基尔霍夫定律可推广到相量域，那么网孔电流法和节点电压法同样适用于相量域。
例 1 已知:
求:各支路电流。
R2
+
_
L
i1
i2
i3
R1
C
v

## Slide 41
Z1
Z2
解：画出电路的相量模型
R2
+
_
L
i1
i2
i3
R1
C
v
R2
+
_
R1

## Slide 42
Z1
Z2
R2
+
_
R1

## Slide 43
列写电路的网孔电流方程和节点电压方程
例2
解：
网孔法:
+
_
L
R1
R2
R3
R4
C
+
_
R1
R2
R3
R4

## Slide 44
节点法:
+
_
R1
R2
R3
R4

## Slide 45
已知：Z = 10 + j50 W , Z1 = 400 + j1000 W。
例3
解：
Z
Z1
+
_