## Slide 1: 第6章 二极管
二极管基础
二极管应用电路

## Slide 2
一、二极管的结构
将PN结封装，引出两个电极，就构成了二极管。
小功率二极管
大功率二极管
稳压
二极管
发光
二极管
6.1.1 二极管的结构及其伏安特性
6.1 二极管基础

## Slide 3
点接触型：结面积小，结电容小，允许通过的电流小，最高工作频率高。
面接触型：结面积大，结电容大，允许通过的电流大，最高工作频率低。
平面型：结面积可小、可大，小的工作频率高，大的允许通过的电流大。

## Slide 4
二极管电路符号

## Slide 5: 二、二极管伏安特性
理想二极管
理想二极管的性能就像一个单向的开关，正向导通无压降，反向截止无漏电。

## Slide 6
实际二极管

## Slide 7
材料 | 开启电压 | 导通电压 | 反向饱和电流
硅Si | 0.5V | 0.5~0.8V | 1µA以下
锗Ge | 0.1V | 0.1~0.3V | 几十µA
开启电压
反向饱和电流
击穿电压
热电压：
室温下，VT ≈ 25 mV
集成二极管：n=1
分立二极管：n=2

## Slide 8: 三、二极管的主要参数
最大整流电流 IF ：最大平均值
最大反向工作电压 VR ：最大瞬时值（反向击穿电压值的一半或三分之二）
反向饱和电流 IS
最高工作频率 fM ：因PN结有电容效应

## Slide 9
一、简化二极管模型
6.1.2 二极管等效电路模型
把一个普通的二极管等效为一个理想二极管、一个电压源和一个等效电阻的串联。
增量电阻

## Slide 10: 二、恒压降模型
把一个二极管等效成一个理想二极管和一个电压源的串联。

## Slide 11: 三、小信号模型
采用叠加原理分析二极管电路。
增量电阻

## Slide 12
小信号等效电路

## Slide 13
当击穿电压小于 5 V 时，通常是齐纳效应；
当击穿电压大于 7 V 时，通常是雪崩效应。
当击穿电压在 5～7 V 时，则两种情况兼而有之。
6.1.3 齐纳二极管及其应用
一、工作原理
电路符号

## Slide 14: 二、伏安特性

## Slide 15
进入稳压区的最小电流
不至于损坏的最大电流
稳定电压 VZ
最大功耗 PZM ＝ Imax VZ
动态电阻 rz＝ΔV /ΔI
三、齐纳二极管的主要参数
最小稳定电流 Imin
最大稳定电流 Imax
齐纳二极管等效模型
Imax
Imin

## Slide 16
四、齐纳二极管的应用电路
若通过稳压管的电流太小则不能稳压，太大则会因功耗过大而损坏，因而稳压管电路中必须有限制稳压管电流的限流电阻！

## Slide 17
二极管电路分析方法
6.2 二极管应用电路
1、图解分析法

## Slide 18: 2、重复分析法（迭代法）
（已知V1、I1 、I2 ）
否
是
结束

## Slide 19
直流稳压电路
6.2.1 整流电路（Rectifiers）

## Slide 20: 一、半波整流器（Half - wave rectifier）
输出直流电压
（忽略VD ）
vS 的峰值电压

## Slide 21: 二、全波整流器（Full - wave rectifier）
输出直流电压
（忽略VD ）

## Slide 22: 三、桥式整流器（Bridge rectifier）
输出直流电压
（忽略VD ）

## Slide 23: 四、精密半波整流器 --- Superdiode
输出特性曲线

## Slide 24
6.2.2 限幅和钳位电路
正向限幅电路
一、限幅电路（ Limiter Circuit）
反向限幅电路
双向限幅电路

## Slide 25
正向限幅电路
双向限幅电路
二、箝位电路或直流恢复器（ Clamped capacitor or DC restorer）

## Slide 26
6.2.3 电压倍增器（ Voltage doubler）

## Slide 27
6.2.4 逻辑门
一、或门
高电平表示1，低电平表示0
若vA、vB、vC中任意一个输入高电平
  对应二极管导通
  vY输出高电平
若所有输入均为低电平
  所有二极管截止
  vY输出低电平

## Slide 28
二、与门
高电平表示1，低电平表示0
若vA、vB、vC中任意一个输入低电平
  对应二极管导通
  vY输出低电平
若所有输入均为高电平
  所有二极管截止
  vY输出高电平