## Slide 1: 第8章 场效应晶体管(FETs)
场效应晶体管基础
场效应晶体管放大电路的构成及其分析

## Slide 2
8.1 场效应晶体管基础
8.1.1 场效应晶体管的结构、工作原理及其电路符号
单极型管∶噪声小、抗辐射能力强、低电压工作

## Slide 3
一、场效应晶体管的结构
1、绝缘栅型场效应晶体管的结构
源区
漏区
衬底
沟道区

## Slide 4
Source
Gate
Drain

## Slide 5
Source
Gate
Drain

## Slide 6
(a) N沟道增强型

## Slide 7
(b) N沟道耗尽型
耗尽型NMOS管在 vGS＞0、 vGS ＜0、 vGS ＝0 时均可存在导电沟道。
加正离子
vGS = 0 时就存在导电沟道

## Slide 8
2、结型（Junciton-FET）场效应管的结构
栅极
漏极
源极
导电沟道
N沟道结型
场效应晶体管

## Slide 9
3、 Complementary MOS（CMOS）的结构

## Slide 10
二、场效应晶体管的工作原理
导电沟道的形成
1、N沟道增强型MOSFET的工作原理
vGS 增大，N型反型层将变厚变长。当反型层将两个N区相接时，形成N型导电沟道（简称N沟道）。
衬底
耗尽层
空穴
高掺杂
SiO2
绝缘层
反型层
电压增大到一定值

## Slide 11
特点：
由电子形成的反型层称N沟道，对应为NMOS；由空穴构成的反型层称P沟道，对应为PMOS。
对于NMOS，反型层形成的先决条件是 vGS > Vtn（开启电压，阈值电压，threshold voltage）。Vtn 的大小取决于场效应管的工艺参数。SiO2绝缘层越薄，两N＋区的掺杂浓度越高，衬底掺杂浓度越低， Vtn 就越小。
对于NMOS，vGS 越大，反型层的电子浓度就越大，沟道的导电能力也就越强，在同样的 vDS 作用下，漏极与源极之间的电流相应也越大。
如果在源漏间加上一个小电压（如100 ~ 200 mV），沟道呈电阻特性。

## Slide 12
增强型NMOS管在很小的 vDS 作用下的伏安特性

## Slide 13
沟道夹断（channel pinch-off）
当该点电压减小到
发生沟道夹断

## Slide 14
随着 vDS 继续升高，沟道夹断的长度增加，沟道长度进一步变短，沟道呈现的阻抗进一步加大，增加的电压基本与沟道增加的阻抗相匹配，漏极电流达到饱和。
当 时，如果继续升高漏极电压，漏极电流达到饱和，不再随漏极电压的升高而增大。
Effective voltage
Overdrive voltage

## Slide 15
漏极电流的分析

## Slide 16
漏极电流（以NMOS为例）
变阻区（triode region）
饱和区（saturation region）
：the process transconductance parameter
: the electron mobility
: the oxide capacitance
：沟道的宽度和长度
：the transconductance parameter

## Slide 17
变阻区（triode region）
饱和区（saturation region）
注意
对于增强型PMOS管，

## Slide 18
2、 N沟道耗尽型MOSFET的工作原理
通道夹断
夹断电压 VGS(off)

## Slide 19
预夹断

## Slide 20
3、结型场效应管的工作原理
通道夹断
夹断电压 VGS(off)

## Slide 21
预夹断

## Slide 22
三、场效应晶体管的符号
1、增强型（MOSFET）

## Slide 23
2、耗尽型（MOSFET）

## Slide 24
3、结型场效应晶体管（J-FET）
N沟道
P沟道

## Slide 25
8.1.2 场效应晶体管的电路特性
增强型NMOS管
输出特性曲线
一、输出特性

## Slide 26
若考虑沟道长度调制效应
（channel-length modulation）
NMOS管
PMOS管

## Slide 27
二、转移特性
增强型NMOS管
转移特性曲线

## Slide 28
场效应管工作点的确定

## Slide 29
三、场效应管（FET）的参数
直流参数：
VGS(th) / Vt ：开启电压（增强型MOSFET特有的参数），当VDS为一固
定值时，能够产生漏极电流ID所需的|VGS|最小值。
VGS(off)：夹断电压（耗尽型MOSFET特有的参数），当VDS为一固定值时，使ID减小到一个微小值时所需的VGS值。
IDSS： 饱和漏极电流（耗尽型MOSFET特有的参数），当VGS = 0，场效应管发生预夹断时的漏极电流。
RGS ： 直流输入电阻， VDS = 0时， VGS与IG的比值。
V(BR)DS ：漏源击穿电压
V(BR)GS： 栅源击穿电压
交流参数： gm 、 ro 、 CGS 、 CGD 、 CDS

## Slide 30
8.1.3 中频等效电路模型
一、大信号模型
也可写为
其中

## Slide 31
二、小信号模型
若
即

## Slide 32
对照三极管
其中
代入
又可得
1、型等效电路

## Slide 33
是转移特性曲线的斜率，因此：
对于NMOS管，
对于PMOS管，

## Slide 34
考虑沟道长度调制效应
考虑厄利效应
对比

## Slide 35
2、T型等效电路

## Slide 36
考虑输出电阻的T型等效电路

## Slide 37
8.2 场效应晶体管放大电路的构成及其分析
8.2.1 直流偏置电路及其分析
单电源
一、自给偏置电路
双电源

## Slide 38
二、栅源间接反馈电阻的偏置电路

## Slide 39
三、恒流源偏置电路
镜像电流源

## Slide 40
一、三种接法
8.2.2 三种接法放大电路的分析计算
1、共源接法 Common-Source (CS)
2、共漏接法 Common-Drain (CD)
3、共栅接法 Common-Gate (CG)

## Slide 41
二、 直流偏置通路的计算
首先，判断MOS管的工作状态，正确选择公式。
其次，求解二次方程得到双解，合理取舍。
注意

## Slide 42
三、 交流通路的计算
1、图解法

## Slide 43
a、确定跨导 gm
2、小信号等效电路法
b、电压增益

## Slide 44
四、三种接法放大电路的计算
1、共源放大器

## Slide 46
带源极电阻的共源放大器

## Slide 47
共源放大器特性：
非常高的输入电阻、适中的电压增益和相当高的输出电阻，频带窄。

## Slide 48
2、共漏放大器

## Slide 49
共漏放大器特性：
非常高的输入电阻、相当低的输出电阻和接近于1的电压增益，频带中等。
共漏放大器可作为单位增益的电压缓冲放大器，又称为源极跟随器。

## Slide 50
3、共栅放大器

## Slide 52
带源极电阻的共栅放大器

## Slide 53
共栅放大器特性：
相当低的输入电阻、很大的输出电阻和接近于1的电流增益，且高频特性较好，频带宽。
共栅放大器可作为单位增益的电流缓冲放大器，又称为电流跟随器。

## Slide 54
三种接法放大电路特性比较
接法 共源 共漏 共栅
Av 适中 ~ 1 适中
Ai / / ~ 1
Ri 大 大 小
Ro 大 小 大
频带 窄 中 宽

## Slide 55
8.2.3 多级放大电路的分析计算
找一个具体的多级放大电路（不包含差分电路），进行计算分析