## Slide 1
第9章 理想运算放大器及其应用电路
运算放大器基础
运算放大器基本应用电路

## Slide 2
9.1 运算放大器基础
9.1.1 运算放大器的结构及其电路符号
一、概述
运算放大器（简称运放）是一种有着十分广泛用途的电子器件。最早开始应用于1940年，1960年后，随着集成电路技术的发展，运放逐步集成化，大大降低了成本，获得了越来越广泛的应用。

## Slide 3
二、应用
信号的运算电路
比例、加、减、对数、指数、积分、微分等运算。
产生方波、锯齿波等波形
信号的处理电路
信号的发生电路
有源滤波器、精密整流电路、电压比较器、采样—保持电路。

## Slide 4
输
入
级
偏置
电路
中
间
级
输
出
级
输入端
输出端
频带过窄
线性范围小
缺点：
加入负反馈
扩展频带
减小非线性失真
优点：
高增益
输入电阻大，输出电阻小
三、电路结构及其特性

## Slide 5
集成运算放大器

## Slide 6
7
6
5
4
3
2
1
8个管脚：
2：反相输入端
3：同相输入端
4、7：电源端
6：输出端
1、5：外接调零电位器
8：空脚
单向放大
四、符号

## Slide 7
a：反相输入端，输入电压 v－
b：同相输入端，输入电压 v+
o：输出端，输出电压 vo
在电路符号图中一般不画出直流电源端，而只有a, b, o三端和接地端。
图中参考方向表示每一点对地的电压，在接地端未画出时尤需注意。
A：开环电压放大倍数，可达十几万倍。
: 公共端(接地端)
注意
+
_
_
+
v+
v-
+
_
vo
a
o
+
_
vd
b
_
+
A
+
五、国家标准电路符号

## Slide 8
vo
vd
A
_
+
连接了双电源直流供电的运算放大器
六、简化电路符号

## Slide 9
9.1.2 运算放大器的理想模型
输入电阻
输出电阻
(1)差模增益趋于无穷大（A）
vo 为有限值，则 v+  v-，两个输入端之间相当于短路(虚短)。
(2) 输入阻抗趋于无穷大 （ Ri  ）
i+  0 , i－  0。 即从输入端看进去，元件相当于开路(虚断)。
电
路
模
型
＋
+
_
A(v+-v-)
Ro
Ri
v+
v-
－
vo
(3) 输出阻抗趋于零 （ Ro  0）
输出电压与负载无关， vo = A(v+-v-)。

## Slide 10
(4)共模抑制比趋于无穷大（CMRR  ）
(5) 带宽无穷大
vo 为有限值，则 v+  v-，两个输入端之间相当于短路(虚短)。

## Slide 11
理想运算放大器的等效电路

## Slide 12
9.2 运算放大器基本应用电路
9.2.1 反相和同相接法电路
一、运放的反相接法电路及其分析
运放开环工作极不稳定，一般外部接若干元件(R、C等)，使其工作在闭环状态。
+
_
vo
+
_
vi
R1
R2
RL
_
+
A

## Slide 13
Av 只取决于反馈电阻 R2 与 R1 比值，而与放大器本身的参数无关。负号表明vo和vi总是符号相反(反相比例器)。
表明
根据“虚短”：
根据“虚断”：
v+ = v- = 0， i1= vi /R1 i2= -vo /R2
i-= 0，i2 = i1
+
_
vo
+
_
vi
R1
R2
RL
2
1
_
+
A
i1
i2

## Slide 14
输入电阻
输出电阻
+
_
vo
+
_
vi
R1
R2
RL
2
1
_
+
A
i1
i2

## Slide 15
反相放大电路的电路模型
R1
+
+
_
vo
+
_
vi
_

## Slide 16
二、运放的同相接法电路及其分析
基本电路
vo
vi
R1
R2
_
+
A
+
_

## Slide 17
同样，Av 只取决于反馈电阻 R2 与 R1 比值，而与放大器本身的参数无关。
表明
根据“虚短”：
根据“虚断”：
v+ = v- = vi， i1= vi/R1
i2 = i1
vo
vi
R1
R2
_
+
A
i1
i2
+
_

## Slide 18
该电路称为电压跟随器。
特殊情况
R1 
vo
vi
_
+
A
+
_
R2 = 0

## Slide 19
输入电阻
输出电阻
vo
vi
R1
R2
_
+
A
i1
i2
+
_

## Slide 20
同相放大电路的电路模型
+
+
_
+
_
vi
_

## Slide 21
根据理想运放的性质，抓住以下两条规则：
(a) 反相端和同相端的输入电流均为零；
[ “虚断（路）”]
(b) 对于公共端（地），反相输入端的电压与同相输入端的电压相等。
[ “虚短（路）”]
运放电路分析方法小结
合理地运用上述两条规则，并结合KVL或KCL。

## Slide 22
9.2.2 常用运算放大器应用电路
1、加法电路
反相加权（或权重）加法器
v-= v+= 0
i- = 0
vo
R2
Rf
i-
v+
v-
R1
R3
v1
v2
v3
+
A
_
一、运算放大器的线性应用

## Slide 23
同相加权（或权重）加法器
vo
R2
Rf
i-
v+
v-
R1
R3
v1
v2
v3
+
A
_
R4
R5

## Slide 24
2、差分放大电路
vo
R3
R2
R1
R4
v1
v2
+
A
_

## Slide 25
3、典型的仪表放大电路
i
vo
R3
R4
R3
R4
v2
v1
+
A3
_
R2
R2
+
A1
_
+
A2
_
R1
vo1
vo2

## Slide 26
4、积分电路
vo
R
vC
i2
vi
+
A
_
C
+
_
i1

## Slide 27
5、微分电路
vo
R
vC
i2
vi
+
A
_
C
+
_
i1

## Slide 28
6、对数运算电路

## Slide 29
7、指数运算电路

## Slide 30
8、模拟电压表电路
VI
R
_
+
A
+
_
I

## Slide 31
二、运算放大器的非线性应用
1、单限电压比较器
vO
R1
R2
vI
+
A
_
VR

## Slide 32
2、迟滞（双限）电压比较器（施密特触发器）
vO
R
R1
vI
+
A
_
VR
R2
门限电压